## Slide 1
Station Sol
Supsat
1
Paul BARON – Alexandre DELFOSSE – Adel M’FOUKH

## Slide 2
Contexte
Supsat : association fondée en 2012 dans l’objectif de concevoir et lancer un cubesat
Cubesat 1U : nanosatellite de 10cm3, 1,33kg, et 1W au maximum
Pour étudier la reconfiguration partielle de FPGAs dans l’espace
Swisscube de l’EPFL
2

## Slide 3
Introduction
3
Objectif :
  Concevoir et construire une station sol de suivi et de communication pour satellites,
  et en particulier, le futur cubesat de Supsat
Subdivisions :
  Aspects mécaniques et logiciels permettant le suivi automatisé du cubesat
  Aspects d’émission et réception de données : antenne et circuit radiofréquence
Bases :
  Commencé en projet l’an dernier
  Utilisation de la structure fabriquée

## Slide 4
Plan
I. Structure et mécanique
  Présentation
  Caractéristiques
  Conclusion
II. Contrôle du suivi
  Fonctionnement
  Matériel
  Logiciel
  Réalisation
  Conclusion
4
III. Réception et émission
  Architecture
  Bilan de liaison
  Choix et alimentation de l’antenne
  Réalisation et essai de l’antenne
  Circuit RF
  Conclusion

## Slide 5
Station Sol
5
I. Structure et mécanique
  Présentation
  Caractéristiques
  Conclusion

## Slide 6
I. Structure et mécanique
6
1. Présentation
Illustration des angles d’azimut et d’élévation
Structure héritée du projet de l’an dernier

## Slide 7
I. Structure et mécanique
7
2. Caractéristiques
Aperçu du mécanisme
Rapport de réduction global : 1/54
Précision : 0,03°
Jeux mécaniques : 1,5°
Moteur pas-à-pas

## Slide 8
I. Structure et mécanique
8
3. Conclusion
  Défauts corrigés :
    Réimpression des pièces redimensionnées
    Jeux réduits par l’ajout de rondelles de calage
  Travail restant :
    Pied à ancrer
  Impression d’un boitier en 3D (détaillé plus tard)
  Durabilité des matériaux à constater à plus long terme
Notes: 8

## Slide 9
Station Sol
II. Contrôle du suivi
9
  Fonctionnement
  Matériel
  Logiciel
  Réalisation
  Conclusion

## Slide 10
II. Contrôle du suivi
10
1. Fonctionnement
  Connexion au réseau WiFi supelec-invite
  Collecte des TLE sur le site de la NORAD
  Synchronisation de la date et de l’heure d’un RTC depuis un serveur NTP
  Calcul des commandes d’élévation et d’azimut à tout instant
  Contrôle des moteurs pas-à-pas
  Affichage de contrôle sur un écran
SWISSCUBE
1 35932U 09051B 18043.92525997 .00000102 00000-0 33982-4 0 9993
2 35932 98.5251 192.2353 0006949 224.9949 135.0686 14.56119658445318
Exemple de TLE pour le Swisscube de l’EPFL

## Slide 11
II. Contrôle du suivi
11
2. Matériel
ESP32 : Microcontrôleur
Adafruit Motor Drive :
Contrôleur des moteurs
SSD1306 : Écran
TLE4905L :
Capteur à effet Hall
Moteur pas-à-pas
Chaine d’information

## Slide 12
II. Contrôle du suivi
12
2. Matériel
ESP32 : Microcontrôleur
Chaine d’énergie
Convertisseur DC/DC
Batterie
11,8V / 1800mAh
5V
10A moyen max
16A instantané max
3,3V
1A moyen max
1A instantané max

## Slide 13
II. Contrôle du suivi
13
2. Matériel

## Slide 14
II. Contrôle du suivi
14
3. Logiciel

## Slide 15
II. Contrôle du suivi
15
3. Logiciel
S | t | a | t | i | o | n | S | o | l | S | u | p | s | a | t
 | 0 | 1 | / | 0 | 5 | / | 1 | 8 |  | 1 | 7 | h | 2 | 0 | 
W | i | F | i | : | ✓ | ¦ | s | u | p | e | l | e | c | - | i
R | T | C | : |  | ✓ |  |  |  |  | T | L | E | : |  | ✓
S | a | t | : |  | S | W | I | S | S | C | U | B | E |  | 
V | i | s | i | b | l | e | : |  | x |  |  |  |  |  | 
A | z | : | 1 | 3 | 2 | ° |  |  | E | l | : | - | 2 | 5 | °
 | A | t | t | e | n | t | e |  | V | i | s | i | b | . | 
Affichage
S | t | a | t | i | o | n | S | o | l | S | u | p | s | a | t
 | 0 | 1 | / | 0 | 5 | / | 1 | 8 |  | 1 | 7 | h | 2 | 1 | 
W | i | F | i | : | ✓ | ¦ | s | u | p | e | l | e | c | - | i
R | T | C | : |  | ✓ |  |  |  |  | T | L | E | : |  | ✓
S | a | t | : |  | A | L | S | A | T |  | 1 | N |  |  | 
V | i | s | i | b | l | e | : |  | ? |  |  |  |  |  | 
A | z | : |  | x |  |  |  |  | E | l | : |  | ? |  | 
! | P | o | s |  | I | n | i | t |  | A | z |  | E | r | !
 | Texte statique
 | Date
 | Heure
 | Signale l’état d’un élément : x , ? ou ✓
 | Azimut actuel
 | Elévation actuelle
 | Informations sur l’état ou indique l’erreur
 | Nom du réseau WiFi (tronqué si trop long)
 | Nom du satellite suivi (tronqué si trop long)

## Slide 16
II. Contrôle du suivi
16
4. Réalisation
Prototype et schémas
Circuit principal de contrôle
Circuit d’adaptation d’un capteur

## Slide 17
II. Contrôle du suivi
17
4. Réalisation
Circuits imprimés
Circuit d’adaptation d’un capteur à effet Hall
Circuit principal de contrôle
Circuit du convertisseur de tension

## Slide 18
II. Contrôle du suivi
18
4. Réalisation
Précision et licences
Source de l’imprécision | Ordre de grandeur
Moteur pas-à-pas | 0,03°
Jeux mécaniques | 1,5°
TLE | 0,008° / jour d’ancienneté des TLE
Date et heure | 0,06° / seconde d’écart
Bibliothèque | Auteur | Licence | Conditions d’utilisation
SGP4 | David Vallado et Hopperpop | MIT | Droit illimité de l'utiliser, le copier, le modifier, le fusionner, le publier, le distribuer, le vendre et de changer sa licence. La seule obligation est de mettre le nom des auteurs avec la notice de copyright.
Motor Shield | ShellAddicted | BSD | Droit illimité de l'utiliser, le copier, le modifier, le fusionner, le publier, le distribuer, le vendre et de changer sa licence.
SSD1306 | yanbe | Apache 2.0 | Modification autorisée et distribution du code sous toute forme. Obligation du maintien du copyright lors de toute modification.
Autres | IDF d’Espressif | Apache 2.0 | 

## Slide 19
II. Contrôle du suivi
19
4. Réalisation
Essai
Heure: Thu May 3 22:48:09 2018 TIGRISAT : Az:21.891096' / El:-0.132035' / Distance:3046.241494km Lat:71.960245' / Long:33.829307' / Altitude:683.221034km Heure: Thu May 3 22:48:12 2018 TIGRISAT : Az:22.058264' / El:0.038952' / Distance:3027.359386km Lat:71.796014' / Long:33.561826' / Altitude:683.309658km
Heure: Thu May 3 22:54:42 2018 TIGRISAT : Az:93.332656' / El:28.487812' / Distance:1264.678348km Lat:49.164173' / Long:16.498903' / Altitude:690.997456km Heure: Thu May 3 22:54:45 2018 TIGRISAT : Az:94.113463' / El:28.489484' / Distance:1264.663920km Lat:49.045181' / Long:16.452191' / Altitude:691.018879km Heure: Thu May 3 22:54:47 2018 TIGRISAT : Az:95.284426' / El:28.481604' / Distance:1264.940200km Lat:48.866665' / Long:16.382463' / Altitude:691.050711km
Heure: Thu May 3 23:01:15 2018 TIGRISAT : Az:165.393346' / El:0.125413' / Distance:3035.356509km Lat:25.603479' / Long:9.524067' / Altitude:692.660275km Heure: Thu May 3 23:01:18 2018 TIGRISAT : Az:165.555729' / El:-0.045660' / Distance:3054.30840km Lat:25.422685' / Long:9.481200' / Altitude:692.657699km
Informations du site n2yo
Informations collectées durant le suivi

## Slide 20
II. Contrôle du suivi
20
4. Réalisation
Boitier
Boitier de la partie basse (vue de dessus, éclatée et de dessous)
Boitier entier

## Slide 21
II. Contrôle du suivi
21
5. Conclusion
  Système conforme :
    Fonctionnel
    Précis
    Assez rapide
  Travail restant :
    Implémentation du traitement de l’émission / réception sur ESP32
    Rendre la station nomade

## Slide 22
Station Sol
22
III. Réception et émission
  Architecture
  Bilan de liaison
  Choix et alimentation de l’antenne
  Réalisation et essai de l’antenne
  Circuit RF
  Conclusion

## Slide 23
III. Réception et émission
23
1. Architecture
Émission et réception sur avec la même antenne à la même fréquence
Fréquence : 433,5 MHz
Traitement des données à émettre et reçues par l’ESP32

## Slide 24
III. Réception et émission
24
2. Bilan de liaison

## Slide 25
III. Réception et émission
25
2. Bilan de liaison
Chart: Puissance reçue en fin de chaine de réception en fonction de l'angle d'élévation
| 90 | 51.807468872444787 | 39.838439976999098 | 32.316667399295788 | 26.9443581804757 | 22.831405801143902 | 19.534536507156101 | 16.8018375934282 | 14.4775121859299 | 12.4592497611428 | 10.6767494488418 | 9.0799486389863606 | 7.6321463236584091 | 6.3057787018023701 | 5.07971579273348 | 3.93747152976285 | 2.86598398259886 | 1.8547632185340299 | 0.89528298657012795 | -1.9461882002333401E-2
Pémise = 0.5W | -79.3228 | -81.261 | -82.8446 | -84.1835 | -85.3434 | -86.3664 | -87.2816 | -88.1094 | -88.8652 | -89.5604 | -90.2041 | -90.8034 | -91.364 | -91.8905 | -92.387 | -92.8566 | -93.3022 | -93.7259 | -94.13 | -94.5161
Pémise = 1W | -76.3228 | -78.261 | -79.8446 | -81.1835 | -82.3434 | -83.3664 | -84.2816 | -85.1094 | -85.8652 | -86.5604 | -87.2041 | -87.8034 | -88.364 | -88.8905 | -89.387 | -89.8566 | -90.3022 | -90.7259 | -91.13 | -91.5161
Pémise = 1.5W | -74.5228 | -76.461 | -78.0446 | -79.3835 | -80.5434 | -81.5664 | -82.4816 | -83.3094 | -84.0652 | -84.7604 | -85.4041 | -86.0034 | -86.564 | -87.0905 | -87.587 | -88.0566 | -88.5022 | -88.9259 | -89.33 | -89.7161
Pémise = 2W | -73.3228 | -75.261 | -76.8446 | -78.1835 | -79.3434 | -80.3664 | -81.2816 | -82.1094 | -82.8652 | -83.5604 | -84.2041 | -84.8034 | -85.364 | -85.8905 | -86.387 | -86.8566 | -87.3022 | -87.7259 | -88.13 | -88.5161
Planché de Bruit | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106
Psmin | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102
Plancher de bruit

## Slide 26
III. Réception et émission
26
2. Bilan de liaison
Élévation (°) | Puissance émise (dBW) |  |  |  |  | 
 | -10 | -3 | 0 | 1,8 | 3 | 
90 | 27 | 34 | 37 | 39 | 40 | Eb/N0 (dB)
52 | 25 | 32 | 35 | 37 | 38 | 
40 | 23 | 30 | 33 | 35 | 36 | 
32 | 22 | 29 | 32 | 34 | 35 | 
27 | 21 | 28 | 31 | 33 | 34 | 
23 | 20 | 27 | 30 | 32 | 33 | 
20 | 19 | 26 | 29 | 31 | 32 | 
17 | 18 | 25 | 28 | 30 | 31 | 
14 | 17 | 24 | 27 | 29 | 30 | 
12 | 17 | 24 | 27 | 28 | 30 | 
11 | 16 | 23 | 26 | 28 | 29 | 
9 | 15 | 22 | 25 | 27 | 28 | 
8 | 15 | 22 | 25 | 27 | 28 | 
6 | 14 | 21 | 24 | 26 | 27 | 
5 | 14 | 21 | 24 | 26 | 27 | 
4 | 13 | 20 | 23 | 25 | 26 | 
3 | 13 | 20 | 23 | 25 | 26 | 
2 | 12 | 19 | 22 | 24 | 25 | 
1 | 12 | 19 | 22 | 24 | 25 | 
0 | 12 | 19 | 22 | 23 | 25 | 

## Slide 27
III. Réception et émission
27
2. Bilan de liaison

## Slide 28
III. Réception et émission
28
2. Bilan de liaison
Chart: Puissance reçue par le satellite en fonction de l'angle d'élévation
| 90 | 51.807468872444787 | 39.838439976999098 | 32.316667399295788 | 26.9443581804757 | 22.831405801143902 | 19.534536507156101 | 16.8018375934282 | 14.4775121859299 | 12.4592497611428 | 10.6767494488418 | 9.0799486389863606
Psat | -89.8228 | -91.761 | -93.3446 | -94.6835 | -95.8434 | -96.8664 | -97.7816 | -98.6094 | -99.3652 | -100.0604 | -100.7041 | -101.3034
Seuil carte | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102

## Slide 29
III. Réception et émission
29
3. Choix de l’antenne
Cahier des charges antenne
  -Fréquence centrale de 433,5MHz
  -Polarisation circulaire
  -Gain élevé (>=14dB)
  -Directive

## Slide 30
III. Réception et émission
30
3. Choix de l’antenne
Choix de l’antenne :
  -Antenne crossed-Yagi
  -Antenne hélicoïdale
  -Antenne patch

## Slide 31
III. Réception et émission
31
3. Choix de l’antenne
Dimensionnement pour un réseau d’antenne patch à 433,5 MHz
Réseau de 4 patchs

## Slide 32
III. Réception et émission
32
3. Choix de l’antenne
Caractéristiques en simulation sous CST :
Adaptation d’entrée
Rapport d’ellipticité

## Slide 33
III. Réception et émission
33
3. Choix de l’antenne
Diagramme de gain :
Source de l’imprécision | Ordre de grandeur
Moteur pas-à-pas | 0,03°
Jeux mécaniques | 1,5°
TLE | 0,008° / jour d’ancienneté des TLE
Date et heure | 0,06° / seconde d’écart

## Slide 34
III. Réception et émission
34
3. Alimentation de l’antenne
Simulation du coupleur 3dB/90° :
L=95.5, w=3
L=98, w=3
w=3

## Slide 35
III. Réception et émission
35
3. Alimentation de l’antenne
Simulation du coupleur 3dB/180° :
L=96, w=1.6
L=96, w=1.6
L=33.2
L=29.6
L=10
L=15
L=29.6
L=33
L=33

## Slide 36
III. Réception et émission
36
3. Alimentation de l’antenne
Réseau d’alimentation des 4 patchs

## Slide 37
III. Réception et émission
37
4. Réalisation
Prototype de l’antenne
Prototype du coupleur de rotation séquentielle

## Slide 38
III. Réception et émission
38
4. Essai de l’antenne
Passage du satellite
Visualisation de l’émission du satellite

## Slide 39
III. Réception et émission
39
5. Circuit RF
LNA :
Filtre SAW :
Consommation : 60mA
Passif

## Slide 40
III. Réception et émission
40
5. Circuit RF
HPA :
Puissance RF : 5W
Consommation :1A
Tranceiver :
Modulation GMSK/BFSK
Débit 1,2Kbps ; 9,6Kbps …
Sensibilité élevée (< 100dBm)
Consommation maximale : 85mA
Switch :
Pertes : <0,4dB
Haute isolation : 40dB
Consommation négligeable

## Slide 41
III. Réception et émission
41
5. Circuit RF

## Slide 42
III. Réception et émission
42
6. Conclusion
  Antenne :
    Simulation et essai prometteurs
    En cours de fabrication en matériaux grillagés
  Circuit RF :
    PCB quasiment achevé, le design semble fiable
    La majorité des composants sont achetés
    Manque LNA, tranceiver et quelques composants passifs
  Reste à faire :
    Montage de l’antenne et fixation sur le système de tracking
    Réalisation du circuit RF et soudage des composants
    Implémentation de la liaison entre l’ESP32 et le tranceiver SI4463
    Essai de l’ensemble

## Slide 43
Conclusion
43
  Avancement :
  Suivi fonctionnel
  Boitier partiellement terminé
  Antenne et chaine de réception en fabrication
  Ressenti :
  Projet multidisciplinaire et enrichissant
  Approfondissement des matières étudiées
  Aspect pratique et varié intéressant
  Implication dans le projet grâce à sa durée

## Slide 44
Merci de votre attention !
44